## Slide 1: Electric Bus Systems
Op weg naar
Emissievrij openbaar vervoer

## Slide 2: Agenda
Welkom
Lessen uit de marktbevraging van De Lijn
Principes en technologische keuze voor emissievrij OV
Energievoorziening op de stelplaatsen
Hoe kunnen exploitanten zich voorbereiden op deze transitie?
Vragen…
Slotwoord

## Slide 3: Agenda
Welkom
Lessen uit de marktbevraging van De Lijn
Principes en technologische keuze voor emissievrij OV
Energievoorziening op de stelplaatsen
Hoe kunnen exploitanten zich voorbereiden op deze transitie?
Vragen…
Slotwoord

## Slide 4: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?

## Slide 6
E-bussen zijn nog steeds in ‘the early adoption’-fase in Europa
And in 2020, the year of Covid, the battery-electric bus market in the same region increased of 22%: 2,062 e-buses were registered. As of today, in the area, 5,087 e-buses have been delivered since 2012
Verkopen e-bussen

## Slide 7: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?
Step by Step
Langzaam opschalen
Begin met eenvoud
Gefaseerd opbouwen

## Slide 8: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?
Door kleinere tenders op te stellen kies je automatisch voor verschillende vendors en heb je laatste technologie
  Niet een heel groot aantal bestellen bij maar 1 verkoper
Wij kozen voor verschillende aanbieders
Leveranciers moeten samenwerken
Bestellingen in kleine oplagen
Zo krijg je verschillende aanbieders en interoperabiliteit is een must (bus, laadinfra, software)

## Slide 9
Hou het eenvoudig. Je leert onderweg
Maak het niet te moeilijk
Zorg voor een haalbaar plan!
Focus op pad van minste weerstand en grootste haalbaarheid in fase 1
Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?

## Slide 10: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?
Ga in dialoog met je leverancier. Test uitgebreid,
1 jaar proefdraaien
Steeds werken met kleine tenders, zo hou je de competitie scherp
Werk met gescheiden blokken; bus, laadinfra en software
Leer uit het proces door oplossingen te vragen en werk met gescheiden blokken

## Slide 11: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?
Verschuiving markt naar batterijbussen
(verbeterde autonomie)
Onze focus ligt op batterijbussen en streven naar 1 op 1
Transdev kiest wereldwijd vooral voor depot charging
Eerst de kortere lijnen met batterijbussen. We zien nadien wel hoe de technologie evolueert

## Slide 12
De ombouw van een stelplaats kan tot 5 jaar duren, zeker als deze in operatie is tijdens verbouwing
Begin er tijdig aan!
Hoe gaan jullie de 1000 bussen gestald en geladen krijgen in 2025?
Het aantal bussen is niet de grootste uitdaging, wel de algemene infrastructuur
Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?

## Slide 13: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?
Klimaatregeling heeft hele grote impact op autonomie.
Heating & cooling strategie!
Verwarming en koeling hebben impact op range
Preconditioning, preheater en/of airco, zijn stille eis om op 18 °C te staan bij uitrijden
Thermo management is bepalend voor de autonomie van onze voertuigen
Het klimatiseren heeft een grote impact

## Slide 14
Veel energie in opleiding en informatie
Zorg dat je de eigen mensen mee hebt in het verhaal
Misschien wel de grootste uitdaging!
Opleiding & veranderingstraject
Kleine opstart is noodzakelijk als leerproces, ervaring met opbouw is noodzakelijk
Er is geen ideale manier, de oplossing kan op verschillende manieren bereikt worden
1 jaar proef draaien
Hou het éénvoudig
Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?

## Slide 15: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?
Open data is must. ‘Alle data is van ons behoudens wat niet mag van wetgever’
Data moet toegankelijk zijn
Wij beheren alle data!
Politiek wordt goed geïnformeerd
Open data voor bus en laadinfra is noodzakelijk

## Slide 16: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?
Politiek wordt goed geïnformeerd
Verwachte levensduur van e-bussen, batterijen en laadinfra
Levensduur van de laders is 20 tot 25 jaar volgens normaal onderhoud
De verwachte levensduur van onze laders is 20 tot 30 jaar
Als vuistregel spreken we van een levensduur van 8 tot 10 jaar voor een batterij
Battery pack:
warranty 8 years, expected 10 years
We gaan richting 15 jaar levensduur. In onderhoud zien we een verlaging
Lifecycle van een bus is 10 tot 15 jaar

## Slide 17: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?
Bestel klein, zodat je toekomstige technologische evoluties kan meenemen
In ons gamma: LED-verlichting, camera’s rondom het voertuig, parkeersensoren, passieve collision warning, passieve lane keeping aid.
Blind spot detection beschikbaar in 2022-2023, camera-mirror beschikbaar op 12 m bus in 2022
Collision warning, adaptive cruise control, lane keeping support, driver alert, Volvo dynamic steering, pedestrian and cyclist detection, ...
Voor gelede bussen is het op heden nog moeilijk om enkel te vertrouwen op depot laden
We gaan richting 15 jaar levensduur. In onderhoud zien we een verlaging in de nieuwe generatie, ook richting componenten
We gebruiken OCPP 1.6 maar werken wel aan OCCP 2.01, volgend jaar zullen onze eerste laders hiervan voorzien zijn

## Slide 18: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?
Politiek wordt goed geïnformeerd
Het ‘gevecht’ om het eigenaarschap van de data:
verzamelen en analyseren
Wij hebben ons eigen datasysteem, ZF Openmatics. We geven niet zomaar alle busdata vrij. We volgen de standaarden
We kunnen data bezorgen volgens FMS-overeenkomst. Als een monitoring tool specifieke data vraagt, kunnen we slechts enkele data aanleveren
Info van de bus wordt opgeslagen op Solaris-servers en kan via de eSConnect-tool gemonitored worden. We zullen trachten dat de klant ons systeem aankoopt en gebruikt

## Slide 19: Wat kunnen we leren van andere Europese actoren?
Stap voor stap aanpak
Ga ervoor!
Je moet durven springen!
Politiek wordt goed geïnformeerd
Just Do It

## Slide 20: Samenvatting
Implementatie Europese PTA’s en PTO’s steeds in drie fasen
  Analyse van de noden en het aanbod
  Technische tests  operationele tests  grote uitrol
  Afstemming van de processen
Vermijden dat eventuele fouten bij het onmiddellijk aanbesteden van de volledige e-busvloot verregaande gevolgen kan hebben
0 – 10 e-bussen
40 – 60 e-bussen
100 – 200 e-bussen
Notes: Focus op pad van de minste weerstand en de haalbaarheid in fase 1 Hou het eenvoudig. Je leert onderweg. Zorg voor haalbaar plan: Maak het niet te moeilijk,

## Slide 21: Samenvatting
Kies meer dan een leverancier voor e-bussen, laadinfra, …:
  Creëert onderhandelingsmarge
  Niet opgesloten door een enkele leverancier
Betrek externe stakeholders zo snel mogelijk:
  Vergunningen voor ombouw stelplaatsen
  Koppeling van laadinfrastructuur aan elektriciteitsnetwerk
  Bespreek brandveiligheid met brandweer
Rol van de chauffeur:
  Operator van de e-bus
  Interface met klant
  Voorzie in ruime opleiding
  Gebruik geïnteresseerde chauffeurs om draagvlak te creëren

## Slide 22: Agenda
Welkom
Lessen uit de marktbevraging van De Lijn
Principes en technologische keuze voor emissievrij OV
Energievoorziening op de stelplaatsen
Hoe kunnen exploitanten zich voorbereiden op deze transitie?
Vragen…
Slotwoord

## Slide 23: Huidige technologische keuze van De Lijn
Emissievrije bus die elektrisch aangedreven wordt met herlaadbare batterijen die ‘s nachts via CCS2-stekkers op stelplaatsen worden geladen
Batterijen zijn meest gekozen emissievrije technologie in EU
Geen CNG (uitstoot), waterstof (te vroeg, geen mainstream adoptie, hoge TCO, tankstations)
Batterijtechnologie ontwikkelt zich razendsnel:
  Autonomie van 250 km voor standaardbus komt overeen met 70% van onze buslopen
  Autonomie zal de komende jaren blijven toenemen, zodat langere buslopen dan toegevoegd kunnen worden
  Gelede bussen en stadsbussen bezig aan inhaaloperatie  volgende aanbestedingen

## Slide 24: Huidige technologische keuze van De Lijn
Emissievrije bus die elektrisch aangedreven wordt met herlaadbare batterijen die ‘s nachts via CCS2-stekkers op stelplaatsen worden geladen
Laden op stelplaats:
  Laadinfrastructuur op openbaar domein is langdurig proces, kwetsbaar, effect op dienstregeling vanwege bijladen tijdens buslopen
  Autonomie e-bussen blijft toenemen
Met CCS2-stekker:
  Lagere kostprijs, eenvoudiger onderhoud, standaard uitrusting van e-bussen
  Pantograaf: duurder, maakt geautomatiseerd opladen ‘s nachts mogelijk, meer onderhoud
Modulaire (tijdelijke) laadinfrastructuur:
  Vanwege verplaatsbaarheid ideale oplossing voor minimale hinder op normale operaties tijdens ombouw van stelplaatsen
  Beste optie indien we naar tijdelijke stelplaats moeten uitwijken tijdens ombouw

## Slide 25: Huidige technologische keuze van De Lijn
Emissievrije bus die elektrisch aangedreven wordt met herlaadbare batterijen die ‘s nachts via CCS2-stekkers op stelplaatsen worden geladen
Verwarming in bussen: via bijkomende (bio)dieselkachel
  Batterijen zijn temperatuurgevoelig (extreme warmte en koude)
  Airco loskoppelen van batterijen betekent gevoelige verbetering van de autonomie (besparing van ± 0,8 kWh/km), tot +50% bij extreme temperaturen
  Biodieselkachel betekent minder belasting van de warmtepomp en dus minder defecten/onderhoud
  Biodiesel heeft minder uitstoot dan normale diesel
  Conform EU Clean Vehicles Directive

## Slide 26: Huidige technologische keuze van De Lijn
Klimaatregeling heeft zware impact op autonomie
  Biodieselkachel betekent minder belasting van de warmtepomp en dus minder defecten/onderhoud
  Biodiesel heeft minder uitstoot dan normale diesel
  Conform EU Clean Vehicles Directive

## Slide 27: Doorstroming
Effect van doorstroming op autonomie: hoe hoger de commerciële snelheid (tot een bepaald kantelpunt), hoe langer je bus kan rijden

## Slide 28: Agenda
Welkom
Lessen uit de marktbevraging van De Lijn
Principes en technologische keuze voor emissievrij OV
Energievoorziening op de stelplaatsen
Hoe kunnen exploitanten zich voorbereiden op deze transitie?
Vragen…
Slotwoord

## Slide 29
Opbouw distributienet + type klanten
Tariefstructuur per type klant
Van idee tot aansluiting

## Slide 30: Opbouw distributienet + type klanten

## Slide 31: Tariefstructuur per type klant
L6N: Laagspanning ≤ 56kVA
L6N of L6P: Laagspanning >56kVA en <100kVA
L6P: Laagspanning >100kVA
ILM: Middenspanning >100kVA en <5MVA
DIR: Middenspanning >5MVA en <25MVA

## Slide 32: Tariefstructuur per type klant – Distributienetkosten
Online simulatie:
Bereken zelf je distributiekost | Fluvius
Beschouwingen:
  Laagspanningsaansluiting tov hoogspanningsaansluiting
  15’ piekbeheersing
  Component toegangsvermogen in nieuwe capaciteitstarief

## Slide 33: Van idee tot aansluiting
www.fluvius.be
Keuze tussen:
  Detailstudie: Bindende offerte + uitvoeringstermijn na akkoord klant
  Oriënterende studie: Niet-bindende offerte
Uitvoeringstermijn:
  Voldoende zwaar net voor de deur => Typisch 50 werkdagen na akkoord
  Netuitbreiding => Typisch 6 tot 12 maanden na akkoord

## Slide 34: Van idee tot aansluiting
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst Fluvius – De Lijn kunnen ook de exploitanten beroep doen op sneladvies:
laadstation@fluvius.be
Niet-bindend advies
Gratis

## Slide 35: Van idee tot aansluiting
Minimaal aan te leveren informatie voor sneladvies:
  Naam
  Adres
  Contactpersoon
  Vermogensbehoefte:
    Dd/mm/2022 => x kVA
    Dd/mm/2023 => y kVA
    Dd/mm/20YY => z kVA
Doormailen naar laadstation@fluvius.be

## Slide 36: Het proces
Info van de klant
Feedback van Fluvius
    Kanttekening : flow = ex-Eandis
    Ex-infrax flow is gelijkaardig

## Slide 37: Fase KV (KlantVraag) – algemeen (1/3)
Aanvraag via onze website  www.fluvius.be/aansluitingen
Identificatie
  Opdrachtgever
  Netgebruiker
  Gemachtigde
  Aanvrager
  ….

## Slide 38: Fase KV (KlantVraag) – algemeen (2/3)
Idealiter ook Google maps toevoegen.
Inplanting cabine (incl. afmetingen t.o.v. rooilijn/toegangsweg)

## Slide 39: Fase KV (KlantVraag) – algemeen (3/3)
Gewenst aansluitvermogen (afname & ev. injectie) Aansluitingsvermogen = of < opgesteld (transfo)vermogen
Eendraadschema MS (indien voor handen)

## Slide 40: Éénmaal ontvankelijk  Studie(s)
SN (netontwikkeling):
  ≠ parameters checken
  Centraal georganiseerd
ST (studie regio):
  conformiteit cabine?
  akkoord met SN?
   OV : offerteren
Notes: Ontwerp : kabel aanleg, intekenen kabels (langs openbare weg, tot in de cabine)
Vergunningen : onder spoorweg, …
Eventueel alternatieven uitwerken

## Slide 41: Wat omvat een offerte?
Bestaande situatie + gevraagde situatie
Resultaat studie
    Aansluitvermogen/ netaanpassingen/ uitbreidingen
    Staat v/d bestaande cabine en advies aanpassingen
    Facturatieteller (3WM - 4Q)
EAN-nrs (afname & ev. injectie) (ex-infrax volgen deze na akkoord op de offerte)
Bijlage : aansluitgids  dé gids om te volgen!
Van “alle info bij KV” tot “offerte”  max. 40 werkdagen

## Slide 42: Het proces
Info van de klant
Feedback van Fluvius
    Kanttekening : flow = ex-Eandis
    Ex-infrax flow is gelijkaardig

## Slide 43: Fase AU : “akkoord user”
Klantakkoord  ALLES invullen
Definitief eendraadschema
Definitieve inplant cabine  pdf, doch ook dwg / dxf
  Standaard doorlooptijd van “AU op offerte + alle info” tot “aangesloten”  max. 90 werkdagen. Opgelet met aanleg, …  > 90 WD!!

## Slide 44: Het proces
Info van de klant
Feedback van Fluvius
    Kanttekening : flow = ex-Eandis
    Ex-infrax flow is gelijkaardig

## Slide 45: Fase KG : “klant gereed”
U bevestigt dat installatie klaar is voor in dienstname.
Wij checken nog :
  Leverancierscontract tijdig afgesloten met commerciële leverancier? (= groen licht op EANs)
  Is aansluitcontract ondertekend terug?
  Keuringsverslag van cabine OK?

## Slide 46: Waar, welk dossier?
   Technisch commercieel beheer
  Of aansluitvermogen >= 1MVA
  Of decentrale productie >= 400 kVA
Mailadres : tcb@fluvius.be
Altijd dossier nummer (4*******) vermelden!
Notes: Verwijzing aansluitsgids?

## Slide 48: Agenda
Welkom
Lessen uit de marktbevraging van De Lijn
Principes en technologische keuze voor emissievrij OV
Energievoorziening op de stelplaatsen
Hoe kunnen exploitanten zich voorbereiden op deze transitie?
Vragen…
Slotwoord

## Slide 49: Waarom nu investeren in duurzaam openbaar vervoer?
1. Milieu
2. Overheid
3. Plan duurzaam openbaar vervoer
4. Emissievrij rijden bij exploitanten
5. Bewezen technologie
6. Vervangingen vloot
7. Ervaring opdoen

## Slide 50: 1. Milieu: zowel voor leefmilieu als voor klimaat
Leefmilieu: zoveel mogelijk emissievrij rijden in dichtbevolkte regio’s, steden
Verminderen schadelijke en giftige stoffen voor mens en dier:
  CO: ontstaat o.a. door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen
  NOx : ontstaat o.a. bij verbranding van koolwaterstof in motor bij voldoende hoge temperatuur
  Fijn stof: verzamelnaam voor microscopisch kleine deeltjes van gemengde samenstelling, ontstaat op vele manieren
Klimaat: zoveel mogelijk kilometers emissievrij rijden
Verminderen opwarming van de aarde
  CO2: broeikasgas dat ontstaat bij verbranding en bijdraagt aan opwarming van de aarde

## Slide 51: 2. Opgenomen in regeerakkoord, beheersovereenkomst en EU kader
Regeerakkoord (2019-2024):
MOW:
“We versterken ook de investeringsimpuls bij De Lijn van de afgelopen jaren. Het meerjarig investeringsprogramma rond de vergroening van het rollend materieel wordt integraal uitgevoerd. Ten laatste in 2025 worden de stadskernen enkel nog emissievrij bediend. Ten laatste vóór 2035 rijden alle bussen in heel Vlaanderen emissievrij. Ook de (private) onderaannemers van De Lijn worden hier maximaal bij betrokken.”
Energie en klimaat:
"We zullen een sterk beleid moeten voeren inzake broeikasgasemissiereducties, mobiliteit en infrastructuurinvesteringen, ..., en daarbij over de betaalbaarheid van deze energie- en klimaatmaatregelen voor burgers moeten waken." “We bouwen verder aan een kostenefficiënt en vraaggestuurd openbaarvervoernetwerk."

## Slide 52: 2. Opgenomen in regeerakkoord, beheersovereenkomst en EU kader
Beheersovereenkomst De Lijn (2017-2020/2021)
"De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn zal haar busvloot versneld vergroenen. Het aankoopbeleid wordt duidelijk en beslist geënt op duurzaamheid. Vanaf 2019 worden nog louter bussen met alternatieve aandrijving (hybride, elektrisch, waterstof, …) aangekocht. De Lijn zet haar verduurzaamde voertuigen in heel Vlaanderen in. De ambitieuze doelstelling is om stedelijke omgevingen tegen 2025 enkel nog met groene bussen (mix van hybride en batterij-elektrische bussen) te exploiteren, waarbij er in de stadskernen louter elektrisch gereden wordt. Door het investeringsbeleid te enten op duurzaamheid, levert De Lijn een structurele en cruciale bijdrage tot de duurzaamheidsrevolutie in Vlaanderen. De associatie tussen De Lijn en ‘kwaliteit’ wordt verder versterkt.“
EU wetgevingskader: normen verstrengen voortdurend
  Uitstootvermindering van broeikasgassen Green Deal tegen 2030 (tov 1990): -50-55%
  Clean Vehicles Directive verplicht De Lijn tot min 45% groene busaankopen tegen 2025; 65% tegen 2030

## Slide 53: 3. Plan emissievrij openbaar vervoer tegen 2035

## Slide 54: 4. Evolutie emissievrij openbaar vervoer bij exploitanten
Cijfers zijn projectie. Afhankelijk van correcte financieringsmodaliteiten
De Lijn bepaalt de inzet van e-bussen voor emissievrij rijden in de stadskernen (buslopen)

## Slide 55: 5. Bewezen technologie

## Slide 56: 6. Vervanging van verouderde vloot
EUR3-4-5-bussen zijn de grootste vervuilers, EUR3-bus stoot tot 10-15x meer uit dan een EUR6
Door de verouderde vloot (EUR3- & EUR4-bussen) te vervangen kunnen we uitstoot reduceren met 78% in 2025 tov vandaag
Project CurieuzeNeuzen Vlaanderen 2018 naar NO2-waarden UAntwerpen en De Standaard

## Slide 57: 7. Ervaring opdoen als voorbereiding op de toekomst
Net als Europese PTA’s en PTO’s drie fasen doorlopen naar een uitrol:
Technologie testen
1
Operationele testen
2
Gecontroleerde uitrol
3

## Slide 58: Hoe voorbereiden op deze transitie?

## Slide 59
Ervaring opdoen met e-bussen
E-bus (standaard of citybus) met depot laden
Contacteer Fluvius en Exploitantenbeheer: exploitantenbeheer@delijn.be
Inzet e-bussen
Afwijkingen capaciteit
Notes:   Foto: ©De Lijn/Stefaan Van Hul.

## Slide 60: Vragen?
Exploitantenbeheer – Stefanie Graulus
Operaties – Inge Neuville
Techniek – Johan Bringmans
EBS PM – Hans Van Bel
Fluvius – Pieter Vermassen & Wim Vandeverre

## Slide 61: Agenda
Welkom
Lessen uit de marktbevraging van De Lijn
Principes en technologische keuze voor emissievrij OV
Energievoorziening op de stelplaatsen
Hoe kunnen exploitanten zich voorbereiden op deze transitie?
Vragen…
Slotwoord

## Slide 63: Waarom e-hybrides een cruciale overgangstechnologie zijn voor De Lijn

## Slide 64: Technologie is voldoende ontwikkeld om nu in te stappen
Operationele kenmerken van standaard e-bus:
  Voor buslopen tot ± 250 km
  ± 80 passagiers
  Levensduur:
    Bus: ± 15 jaar
    Batterijpack: ± 8 jaar
    Laadinfrastructuur: ± 20 jaar
Exploitanten hebben voordeel dat ze rechtstreeks kunnen bestellen, zonder wetgeving openbare aanbestedingen
Ombouw stelplaatsen is veel eenvoudiger verhaal voor exploitanten
Start klein  leer uit testfase  rol uit
Voorbeelden: Hansea, Multiobus